## Slide 1: DataPath Textildruck

## Slide 2: Speicherkapazität
Headboard mit 4 Fuji Druckköpfen, 160 mm breit
  1 GB Memory in Head Board (FPGA)
  Je 4*(2048+128) Düsen, je 128 Jets Overlap
    Bei 2 Bit/Pixel:
      544*4 Bytes/Zeile -> 490’000 Strokes -> 10 m Druckweg
      Bei Scanlängen von 1’400 mm -> 7 Scans * 160 mm Kopfbreite = 1’120 mm
      Bei Scanlängen von 1’600 mm -> 6 Scans * 160 mm Kopfbreite = 960 mm
    Bei 1 Bit/Pixel:
      272 Byes/Zeile -> 980’000 Strokes -> 20 m Druckweg
      Bei Scanlängen von 1’400 mm -> 14 Scans * 160 mm Kopfbreite = 2’240 mm
      Bei Scanlängen von 1’600 mm -> 12 Scans * 160 mm Kopfbreite = 1’920 mm

## Slide 3: Statische Daten
Mit Einschränkungen ist es möglich die Daten einmalig zu übertragen und mehrfach zu drucken.
  Maximale Bildgrösse wie unter «Speicherkapazität» berechnet
  Ein Bild muss fertig sein, kein «endloser» Rapport
  Werden mehrere Bilder hintereinander gedruckt, müssen die Anfänge ein Vielfaches der Kopfbreiten sein!

## Slide 4: Dynamische Daten
Hier werden für jeden Scan neue Daten gebraucht
  Überall wo die Einschränkungen der «statischen Daten» nicht passen